## Slide 1
Несмотря на то что современные технологии во многих случаях предоставляют возможность построения быстродействующих ЦВС, не прибегая к такому распараллеливанию, понижение рабочей тактовой частоты позволяет расширить диапазон рабочих температур и быстродействие микросхемы.
Решение о выборе структуры функционального преобразователя, обеспечивающей минимальный
объем памяти, принимается с учетом общих требований, предъявляемых к ЦВС.
Для того чтобы найти частоты паразитных составляющих, вызванных наличием нелинейности передаточной характеристики ЦАП, рассмотрим

## Slide 2
Спектр дискретизированного сигнала
Термин "дискретизированный" в данном контексте подчеркивает, что последовательность отсчетов получена именно в результате дискретизации аналогового сигнала.
Спектр дискретизированного сигнала представляет собой бесконечный ряд сдвинутых копий спектра исходного непрерывного сигнала s(t).
Расстояние по частоте между соседними копиями спектра равно частоте дискретизации
ω = 2 π/T .
Рассмотрим для начала дискретизированный сигнал в виде последовательности дельта-функций, "взвешенной" значениями отсчетов s(kT) аналогового сигнала s(t)

## Slide 3
Очевидно, что точное восстановление сигнала возможно, если сдвинутые копии спектра не перекрываются. Из рисунка видно, что для этого необходимо, чтобы частота дискретизации как минимум в два раза превышала верхнюю граничную частоту в спектре сигнала:
ω > 2ωд.
Спектральное представление дискретного сигнала позволяет объяснить появление
ложных частот (aliasing).

## Slide 4
Перекрытие сдвинутых копий спектра при недостаточно высокой частоте дискретизации
В случае произвольного сигнала, если условие ω > 2ωд не выполняется, сдвинутые копии спектра будут накладываться друг на друга, что приведет к неизбежным искажениям при восстановлении непрерывного сигнала. Эти искажения вызваны тем, что спектральные составляющие сигнала с частотами, превышающими частоту Найквиста, равную 2ωд/2, не могут быть восстановлены правильно — вместо этого они вызывают наложение соседних сдвинутых копий спектра и появление ложных частот. Если подлежащий дискретизации сигнал может содержать спектральные составляющие с частотами, превышающими частоту Найквиста, полезно предварительно пропустить его через ФНЧ с частотой среза, равной частоте Найквиста.

## Slide 5
Влияние формы дискретизирующих импульсов
Запишем выражение для дискретизирующего сигнала в общей форме, используя импульсы sд(t ) произвольной формы.
Для прямоугольного дискретизирующего импульса s0(t ) его амплитудный спектр показан на рисунке
при прохождении дискретизированного сигнала sд(t ) через линейную систему с постоянными параметрами его спектр умножается на комплексный коэффициент передачи этой системы :

## Slide 7
Вычисление частот, на которых будут располагаться паразитные составляющие спектра
Задаемся частотой формируемого колебания fс и тактовой частотой fТ.
Вычисляем частоты гармоник колебания fгармN=N· fс.
Вычисляем номер зоны Найквиста, в которой находится гармоника: , где - частота Найквиста.
Пересчитываем частоты гармоник в первую зону Найквиста:
Если номер - четный, .
Если номер - нечетный, .
Паразитные составляющие расположены на частотах наибольшего общего делителя частоты fс и fТ:
Пример вычисления частот гармоник, fс =92,25 МГц и fТ= 384 МГц

## Slide 9
Прямой когерентный синтез

## Slide 11
Синтез методом пассивных идентичны декад

## Slide 12
Структурная схема формирователя опорных частот
Колебания f1 и f2 +(Δf0-9) должны быть спектрально чистыми
Вопрос: почему?

## Slide 13
Важное замечание
Использование делителей частоты для сохранения спектральной чистоты формируемого колебания мы в дальнейшем увидим в современных схемах синтезаторов частот прямого синтеза

## Slide 14
Основные элементы трактов прямого когерентного синтеза частот
Прямой аналоговый синтез:
Умножители частоты на ДНЗ;
Умножители частоты на диодах Шоттки
Смесители
Аналоговые делители частоты
Частотные фильтры
Усилители
Генераторы
На их основе можно выполнять гибридные (комбинированные) аналоговые узлы, например, преобразователи частоты, содержащие умножители и делители часты, смесители, усилители, фильтры
Прямой цифровой синтез:
ЦАП, ЦВС как делитель частоты (?);
ЦАП, ЦВС преобразователь частоты (?)
Делители частоты на основе логических схем
Прямой гибридный цифро-аналоговый синтез:
Гибридные (комбинированные ) цифро-аналоговые узлы, например, квадратурные модуляторы, содержащие цифровые делители частоты, смесители, усилители, фильтры

## Slide 15
Элементарная ячейка синтезатора частот

## Slide 16
Флуктуирует фронт импульса, Δτ – абсолютная величина задержки формирования фронта, она определяется флуктуационными процессами в источнике колебания
К по частоте
Относительное отклонение фазы колебания: рад на входе схемы; рад на выходе схемы, откуда

## Slide 17
Функциональная схема синтезатора частот с действующими источниками шума
символическое выражение для фазового шума выходного колебания

## Slide 18
Перейдем от символического выражения для фазового шума выходного колебания к спектральной плотности мощности фазовых шумов. Поскольку шумы генератора, ЦВС и смесителя статистически независимы, получим:
Здесь F – частота отстройки от несущей частоты
Фазовый шум генератора определяется формулой Лисона
Для смесителя и умножителя оставим только составляющие шумов, содержащие . Для ЦВС учтем составляющие содержащие и (это ?).

## Slide 20
Записать символические выражения для флуктуаций фазы на выходе двухкаскадного преобразователя частоты и выражение для спектральной плотности мощности фазовых шумов

## Slide 21
Задание 1. СПМФШ генератора на выходе двухкаскадного преобразователя, установить связь с отношением частот генератора и частоты выходного колебания .
Задание 2. СПМФШ двух ЦВС. Определить, какой вклад в шумы выходного колебания вносит каждый ЦВС.
Задание 3. Нарисовать возможный спектр колебания на выходе СМ1, если коэффициент передачи ЦВС1 равен 1/5, а коэффициент умножения умножителя частоты =4. на графике указать частоты , , ,, и частоты комбинационных составляющих , уровень комбинационных составляющих (всех) принять равным минус 40 дБн, соответственно уровень полезной составляющей (на частоте ) будет равен 0 дБн. При расчете принять что на выходе умножителя присутствует только гармоника номер =4.
Задание 4. Записать выражение для выходной частоты , найти минимальный и максимальный шаг по частоте, если задано: , n=5, 1/5…1/8, 1/4…1/7.

## Slide 22
Способы снижения уровня побочных составляющих ЦВС
Задача: Получена при , , найти для , при котором получится та же частота